## Slide 1: مطالعات کتابخانه ملی تهران و اتریش

## Slide 2
مقدمه
تـاريخچـه تشكيـل مجمـوعـه كتابخانه بـه سال1240 شمسی بـاز مي گردد.
ابتدا مدرسه دارالفنون در تهـران كار خود را آغاز كرد و كتابخانه كوچكي در آن مدرسه تأسيس شد.
در عهد مظفرالدين شاه به منظور اشاعه فرهنگ و تأسيس مـدارس جـديـد، انجمـن معـارف تهران تشكيل شد.
نكته مهم اينكه واژه « ملّي » كه در نـام ايـن كتابخانه بـه كـار رفتـه، بـه هيچ وجه به معناي « مليتي » و « ملي گرايانه » نبـود، بلكـه بيـانگـر آن بـود كـه اين كتابخانه هيچ گونه وابستگي به دولت ندارد و مؤسسه اي است غير انتفاعي و مردمي.

## Slide 3
كتابخانه ملّي تهران اين ساختمان بـه گونه اي طراحي و ساخته شده كـه عـلاوه بـر مديريت، واحدهاي پشتيباني، و پاركينگ، هشت مـركـز مهم و تخصصـي كتابداري و مجمـوعـه هـاي كتاب هاي مرجع و غيـر مرجع چاپي، نسخـه هـاي خطـي و كتاب هاي نادر، منابع غيركتابي را در خود جا بدهد و قابليت آن را داشته باشدكه بتواند با تغييراتي كه در حوزه فناوري – به خصوص فناوري اطلاعات- روي مي دهد هماهنگ شود.
مجمـوعـه اصلـي كتابخانه ملـي در مخزن هاي بسته و در زير زمين نگهداري مي شود ولي مجموعه ها و منـابـع مرجع ( عمومي و تخصصي ) در سالن هاي قرائت و به صورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه كنندگان هستند. بـخش نسخـه هـاي خطـي و كتاب هاي نادر از
امكانات و تجهيزات ويژه اي ـ به منظور حفظ و
نگهداري اين ميراث فـرهنگـي كشـور ـ برخوردار
است. با استفاده از تجهيزات مدرن امكان انتقال
كتاب از مخازن به بخش هاي امانت امكان پذير
است. اين ساختمان گنجايش حداكثر هفت ميليون
نسخه را دارد.

## Slide 4
كتابخانه ملي حدود 97000 مترمربع بنا دارد و هشت واحد در آن پيش‌بيني شده است. اين ساختمان در شرايط عادي 4 ميليون جلد و در صورت استفاده از قفسه‌بندي فشرده تا 7 ميليون جلد كتاب و نشريه ادواري را در خود جاي مي‌دهد.

## Slide 5
فضاهاي لازم براي فعاليت كتابخانه ملي دسته بندي شده‌اند و هشت واحد در برنامه كالبدي طرح شكل گرفته است. اين واحدها تقسيم‌بندي فضايي كتابخانه به شمار مي‌روند كه بر مبناي نوع فعاليت در يك گروه آمده‌اند و بايد از لحاظ ساختماني به يكديگر مرتبط شوند:
واحد 1، براي فعاليتهاي همگاني با 7410 متر مربع زيربنا
واحد 2، كتابخانه پژوهشي با 16000 مترمربع زيربنا
واحد 3، خدمات پشتيباني اجرايي با 4560 مترمربع زيربنا
واحد 4، مديريت خدمات ماشيني اداري و تسهيلات خاص كارمندان با 7960 مترمربع زيربنا
واحد 5، خدمات نگهداري، با 7130 مترمربع زيربنا
واحد 6، مخزنهاي بسته، با 20000 مترمربع زيربنا
واحد 7، مركز تحقيقات اسلام‌شناسي – ايران شناسي، براي 1150 استفاده كننده با 2080 مترمربع زيربنا
واحد 8، تسهيلات پاركينگ با 7000 مترمربع زيربنا
جمع زيربناي واحدها با احتساب ضريب 25% براي آمد و شد افقي و عمودي 90000 مترمربع است.
كتابخانه ملي پنج تالارمطالعه تخصصي وجود دارد:
تالار مطالعه منابع علوم و فنون
تالار مطالعه منابع و مراجع
تالار مطالعه منابع علوم اجتماعي
تالار مطالعه منابع علوم انساني و هنر
تالار مطالعه نسخه‌هاي خطي

## Slide 6
فرم کلی طبقات کتابخانه ملی تهران

## Slide 7
کانسپت کتابخانه ملی تهران
براساس خواص ذاتي و ماندگار طرح و ديگر شرايط پيراموني و معيارهاي طراحي اندام بنا به صورت گسترده، فشرده و با تركيبي از نظم و آزادي در نور و هواي اين سرزمين شكل مي‌گيرد و عناصر آن جاي خود را در اين اندام مي‌يابند.
فضاهايي كه مورد مراجعه مردم است به طور طبيعي در طبقه همتراز ميدان و يك طبقه زير و يك طبقه روي آن قرار مي‌گيرند و چون شاخه‌هاي درخت يا درختاني در زير نور در هم بافته مي‌شوند. نور افق از روزنه هاي حاشيه فضاها و نور خط
الراسي از نورگيرهاي سقفي و نور پيشاني از
پنجره‌هاي اسپري همه اين فضاها را غرق در
نور مي‌كند. جستجوي نور، سقف بعضي از
فضاهاي داخلي را كه در جوار فضاهاي پيراموني
با سقف كوتاه قرار دارند تا ارتفاع سه طبقه
مي‌رساند كه يادآور تالارهاي مرتفع معماري
گذشته در تركيب با شاه‌نشين‌هاي اطراف آن است.

## Slide 8
مخازن همجوار تالارهاي مطالعه كه به روشنايي نياز ندارند به طرف جبهه غرب كه پنجره‌هاي گسترده را برنمي‌تابد كشيده مي‌شوند. مخازن بسته مركزي، سنگين‌ترين فضاهاي طرح، زير اين فضاها قرار مي‌گيرند و مركز قفل بنا را پايين مي‌آورند و براي احتراز از نور و سيلات احتمالي از حاشيه بنا دور مي‌شوند. سبك‌ترين عنصر طرح يعني دفاتر رياست و دفاتر خدمات اداري تا بالاترين تراز ساختمان صعود مي‌كنند و بر فراز اين دفاتر فضاي محصور آنتن ها و
بشقاب هاي مخابراتي قرار مي‌گيرند

## Slide 9
کتابخانه ملی اتریش
معماری به نام chris precht نقشه کتابخانه ملی اتریش را که در شهر وین قرار دارد طراحی کرده است. این کتابخانه در حاشیه یک پارک قرار دارد، این پروژه به شکل یک مارپیچ است و سالن نمایشگاه آن در زیرزمین واقع شده است.

## Slide 10
میدان عمومی رو باز
بدنه ی این بنای زیبا با موزاییک های کریستالی نما شده است و این باعث می شود که روشنایی روز به داخل ساختمان وارد شود. این بنا مزاحمتی برای تردد عمومی در خیابان ها ایجاد نمی کند. روی بام هلالی شکل این امارت یک باغ زیبا احداث شده است. خیابانی برای تردد اضطراری اتومبیل ها در زیر این ساختمان قرار دارد که دسترسی کاربران را به ورودی بنا امکان پذیر می کند.

## Slide 11
این بنا دارای امکانات فرهنگی از جمله یک سالن نمایشگاهی 1200 متر مربعی، یک سالن چند منظوره 600 متر مربعی، استودیوهای ابتکاری، رستوران و چند فروشگاه می باشد.

## Slide 12
فضای داخلی

## Slide 13
پلکان های مارپیچ مرکزی

## Slide 14
نمای کلی و محیطی

## Slide 15
نقشه پشت بام و سایت

## Slide 16
پلان طبقه 2-

## Slide 17
پلان طبقه 1-

## Slide 18
پلان طبقه همکف

## Slide 19
پلان طبقه اول

## Slide 20
برش

## Slide 21
پایان